|  | Пункт 1 | Тендерная заявка №134 ООО «РЛЗ», ОГМех, ДО Россия, 344029, г. Ростов-н Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2, тел 250-33-59, факс 227-85- тел.250-33-59, факс 227-85-28 Заказчик |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Ростовский литейный завод» Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов: Контактные лица: Менеджер ДО: Мартыненко Василий Геннадьевич 8 (863) 227-85-28 E-mail: rf4241@oaorsm.ru Гл.механик-начальник отдела: Тишков Александр Михайлович 8 (951) 830-86-90 E-mail: 563240@oaorsm.ru |
|  | Пункт 2 | Предмет тендерных торгов |
|  | Ремонт зданий и сооружений |
|  | Пункт 3 | Форма, срок и порядок оплаты |
|  | Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно Договору. Заказчик в порядке предоплаты перечисляет Подрядчику денежные средства в размере суммы на материалы по счету, выставленному Подрядчиком, в течение 15-ти банковских дней с даты заключения договора и получения счета. Окончательный расчет производится после завершения работ на основании подписанных сторонами Актов КС-2, КС-3 и ОС-3, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней. |
|  | Пункт 4 | Требования |
|  | Техническое задание На ремонт кровли корпуса алюминиевого литья инв.№00005712 литер «А» (плавильный участок 1,2,3,4 заливочных пролетов) на основании дефектной ведомости №23 от 22.04.15г. № п/п Наименование дефекта Наименование работ Ед. изм. Кол-во 1 2 3 4 5 1 Плавильный участок Провалы, трещины, вздутия водоизоляционного ковра Разборка покрытия кровли из рулонных материалов м2 1 296,00 Ремонт выравнивающей стяжки м2 250,00 Ремонт кровли отдельными участками наплавляемым материалом в 2 слоя по предварительно подготовленной и огрунтованной поверхности | м2 1296,00 2 Участок заливочного пролета №1 Провалы, трещины, вздутия водоизоляционного ковра, сползания водоизоляционного ковра Разборка покрытия кровли из рулонных материалов м2 459,36 Восстановление цементно-песчаной стяжки м2 210,00 Ремонт кровли отдельными участками наплавляемым материалом в 2 слоя по предварительно подготовленной и огрунтованной поверхности м2 459,36 Смена примыканий высотой 600 мм к парапетам в два слоя наплавляемого материала по подготовленной и огрунтованной поверхности | м.п. 36,00 3 Участок заливочного пролета №2,3,4 Провалы, трещины, вздутия водоизоляционного ковра, сползания водоизоляционного ковра Разборка покрытия кровли из рулонных материалов м2 1296,00 | Ремонт кровли наплавляемым материалом в 2 слоя по предварительно подготовленной и огрунтованной поверхности м2 1296,00 Смена примыканий высотой 600 мм к парапетам в два слоя наплавляемого материала по подготовленной и огрунтованной поверхности м.п. 72,00 4 Фонари заливочных пролетов Сползание водоизоляционного ковра Разборка покрытия кровли из рулонных материалов м2 792,00 Ремонт кровли отдельными участками наплавляемым материалом в 2 слоя по предварительно подготовленной и огрунтованной поверхности м2 792,00 Смена примыканий высотой 600 мм к парапетам в два слоя наплавляемого материала по подготовленной и огрунтованной поверхности м.п. 156,00 5 Воздуховоды вентиляционных труб Провалы, трещины водоизоляционного ковра Смена примыканий высотой 600 мм к оголовкам воздуховодов в два слоя наплавляемого материала по подготовленной и огрунтованной поверхности м2 280,00 6 Ливневая канализация Коррозия труб ливневой канализации Ремонт, замена, чистка труб ливневой канализации м.п. 324,40 7 Примыкания Отрыв примыкания, 600мм Смена примыканий высотой 600 мм к оголовкам воздуховодов в два слоя наплавляемого материала по подготовленной и огрунтованной поверхности м.п. 126,00 8 Парапеты Отрыв парапетов Ремонт, установка парапетов м.п. 96,00 № п/п Наименование материалов Ед. изм Кол-во 1 Наплавляемый материал нижний слой "Унифлекс" м2 4419,86 2 Наплавляемый материал верхний слой "Унифлекс" м2 4419,86 3 Мастика битумная кг 2033,14 4 Цемент М500 кг 561,20 5 Песок кг 2060,80 6 Вывоз мусора т 6,00 Работы выполнять в соответствии со СНиП 12.03.2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.04.01-87 Примечание: в процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ Решением комиссии признано целесообразным проведение текущего, капитального ремонта |
|  | Пункт 5 | Дата и время окончания срока подачи заявок |
|  | «21» мая 2015 г. |
|  | Пункт 6 | Дата окончания срока рассмотрения заявок |
|  | «22» мая 2015 г. |
|  | Пункт 7 | Дата проведения аукциона |
|  | «25» мая 2015 г. |
|  | Пункт 8 | Критерии и порядок оценки |
|  | Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по Общей оценки контрагента: - за коммерческую сторону предложения; - за срок исполнения предложения; - за качественную сторону предложения. |
|  | Пункт 9 | Сведения о валюте |
|  | Цена указывается в рублях Российской Федерации. |
|  | Пункт 10 | Срок подписания договора/спецификации |
|  | По результатам тендерных торгов ОГМех, ДО заключает договор/дополнение к договору с Победителем (ями) тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней. |
|  | Пункт 11 | Адрес официального сайта |
|  | http://www.rostlit.ru |
|  | Заказчик тендера: Главный механик-начальник отдела Тишков А.М. Руководитель заказчика тендера: Заместитель главного инженера Сергеев Е.Н.. |

Дата размещения: 14.05.2015 г.