ФС 016.26

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

|  |  |  |  | Соколов А.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (дата) |  | (фамилия, инициалы) |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Техническое задание № |  | от | июня | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название объекта, инв.№ | Модельный цех №1 Общая площадь 6293,7 кв.м., инв. № 00000635 |
| Основание: | Визуальный осмотр |

| Работы по ремонту санузла (1 эт) в ЦРИиМЛО, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2д, ООО «Ростовский литейный завод» |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Работы |
| 1 | Демонтаж настенной плитки | м2 | 20,3 |
| 2 | Демонтаж штукатурки | м2 | 40,1 |
| 3 | Демонтаж напольной плитки со стяжкой толщиной до 60мм | м2 | 8,1 |
| 4 | Демонтаж подиумов из кирпича | м3 | 1,0 |
| 5 | Демонтаж металлической перегородки | м2 | 6,0 |
| 6 | Грунтовка стен | м2 | 40,1 |
| 7 | Штукатурка стен цементно-песчаным раствором по маякам | м2 | 40,1 |
| 8 | Кирпичная кладка (устройство подиума под чаши Генуя) | шт | 58,0 |
| 9 | Засыпка полостей подиума керамзитом | м3 | 0,8 |
| 10 | Устройство цементно-песчаной стяжки до 60мм | м2 | 8,1 |
| 11 | Окраска дверного блока за 2 раза | м2 | 4,0 |
| 12 | Штукатурка откосов дверей цементно-песчаным раствором | мп | 5,0 |
| 13 | Укладка плитки настенной с затиркой швов | м2 | 40,1 |
| 14 | Устройство откосов из плитки | мп | 5,0 |
| 15 | Укладка плитки керамогранит напольной с затиркой швов | м2 | 8,1 |
| 16 | Устройство металлопластиковых перегородок с дверями (2шт) | м2 | 7,3 |
| 17 | Устройство потолка ПВХ | м2 | 8,1 |
| Материалы |
| 1 | Грунтовка | кг | 20,0 |
| 2 | Цемент М-500 | т | 0,68 |
| 3 | Песок | м3 | 1,7 |
| 4 | Кирпич | шт | 58,0 |
| 5 | Керамзит | м3 | 0,8 |
| 6 | Плиточный клей | кг | 302,0 |
| 7 | Краска ПФ-115 | кг | 2,0 |
| 8 | Плитка настенная | м2 | 42,0 |
| 9 | Плитка напольная керамогранит | м2 | 8,1 |
| 10 | Пластиковые панели с комплектующими | м2 | 8,1 |
| 11 | Металлопластиковые перегородки с дверями (3шт) и глухим заполнением, Н=2,0м | м2 | 7,3 |
|  | Сантехника |  |  |
| 1 | Демонтаж раковины металлической (раковина, смеситель, сифон) | шт | 1 |
| 2 | Демонтаж труб ПП 25 мм | пог.м | 11 |
| 3 | Демонтаж труб канализационных ПП 50 мм | пог.м | 2 |
| 4 | Демонтаж труб канализационных Ду 100 мм (скрытой под бетоном) | пог.м | 6 |
| 5 | Демонтаж чаши «Генуя» (в комплекте со смывным бачком) | шт | 2 |
| 6 | Установка умывальника со стойкой типа «Тюльпан» с подводом воды, сифоном, смесителем (для холодной и горячей воды), шаровыми кранами | шт | 1 |
| 7 | Установка чаши «Генуя» | шт | 2 |
| 8 | Монтаж бочка для чаши «Генуя» высокорасположенного с арматурой | шт | 2 |
| 9 | Монтаж трубопровода воды ПП 20-25 мм | пог.м | 19 |
| 10 | Монтаж трапа напольного | шт | 1 |
| 11 | Монтаж трубопровода ПП канализации Ду 50-100 мм | пог.м | 11 |
| 12 | Установка крана для набора воды | шт | 1 |
|  | Материалы |  |  |
| 1 | Умывальник со стойкой типа «Тюльпан» | шт | 1 |
| 2 | Сифон | шт | 1 |
| 3 | Смеситель | шт | 1 |
| 4 | Шланг гибкий 0,5 м (подключение смесителя) | шт | 2 |
| 5 | Шланг гибкий 0,5 м (подключение бачка) | шт | 2 |
| 6 | Кран шаровый 1/2˝ | шт | 5 |
| 7 | Чаша «Генуя» | шт | 2 |
| 8 | Бачек для чаши «Генуя» высокорасположенный с арматурой | шт | 2 |
| 9 | Труба ПП 25 мм | м | 13 |
| 10 | Угол ПП 25 мм 90° | шт | 4 |
| 11 | Труба ПП 20 мм | м | 6 |
| 12 | Тройник ПП 25 мм | шт | 2 |
| 13 | Угол ПП 20 | шт | 3 |
| 14 | Муфта комбинированная 20 | шт | 5 |
| 15 | Труба ПП канализационная Ду 50 мм | м | 5 |
| 16 | Угол ПП канализационный Ду 50 мм 90° | шт | 2 |
| 17 | Угол ПП канализационный Ду 50 мм 45° | шт | 1 |
| 18 | Тройник ПП канализационный Ду 50 мм | шт | 1 |
| 19 | Труба ПП канализационная Ду 100 мм | м | 6 |
| 20 | Тройник ПП канализационный Ду 100 мм 45° | шт | 1 |
| 21 | Ревизия ПП канализационная Ду 100 мм | шт | 1 |
| 22 | Угол ПП канализационный Ду 100 мм 90° | шт | 2 |
| 23 | Переход ДУ 100/50 мм | шт | 1 |
| 24 | Заглушка 100 мм | шт | 1 |
| 25 | Клипса для крепления трубы ПП 20 мм к стене | шт | 6 |
| 26 | Клипса для крепления трубы ПП 25 мм к стене | шт | 13 |
| 27 | Кронштейн для крепления трубы ПП 50 мм к стене | шт | 5 |
|  | Электрика |  |  |
| 1 | Демонтаж светильников ЛБ потолочных | шт | 1 |
| 2 | Демонтаж кабеля | пог.м | 6 |
| 3 | Установка светодиодных светильников | шт | 2 |
| 5 | Монтаж выключателя 1 клавишного открытой установки | шт | 1 |
| 6 | Монтаж коробки распаянной наружной установки | шт | 2 |
| 7 | Монтаж кабеля в кабель канале | пог.м | 10 |
|  | Материалы |  |  |
| 1 | Светильник светодиодный | шт | 2 |
| 3 | Выключатель открытой проводки одноклавишный | шт | 1 |
| 4 | Коробка распределительная 80х80 наружной установки | шт | 2 |
| 6 | Кабель ВВГ-нг 3х1,5 | м | 10 |
| 7 | Кабель канал 20х15 | м | 10 |
|  | Вентиляция |  |  |
| 1 | Монтаж перехода с метала на трубу гофрированную 100 мм | шт | 1 |
| 2 | Монтаж трубы гофрированной 100 мм вентиляционной | пог.м | 3 |
| 3 | Монтаж в пластиковом потолке аэраторов вентиляционных | шт | 2 |
|  | Метериалы |  |  |
| 1 | Переход с метала на трубу гофрированную 100 мм | шт | 1 |
| 2 | Труба гофрированная вентиляционная 100 мм | м | 3 |
| 3 | Тройник 100 мм (труба гофра 100 мм) | шт | 1 |
| 4 | Аэратор вентиляционный в пластиковый потолок 100 мм | шт | 2 |

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.

2. Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.

3. Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск на производство работ подрядными организациями на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.

4. Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.

5. Материалы предоставлены справочно (без учета коэффициента на брак и отход), уточнить при осмотре.

6. При устройстве цементно-песчаной стяжки полов, предусмотреть разуклонку в сторону трапов.

7. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87». Качество используемых материалов должно соответствовать Государственным Стандартам (ГОСТам), принятым на территории Российской Федерации. При оформлении сметно-финансового расчета, в разделе «Материалы», подрядчик должен указать ГОСТы на все материалы, которые будут использованы в процессе производства работ, подлежащие обязательной сертификации.

Главный специалист по ЗиС                               ________    ________           Кулаков С.В.

(должность)                                                                          (подпись)                 (дата)                     (фамилия, инициалы)

Главный специалист ОГЭ                                   ________     _______           Давиденко Е.А.

(должность)                                                                          (подпись)                 (дата)                     (фамилия, инициалы)